## Slide 1
Surcando el Espacio-K
EDICIÓN AVANZADA
Fundamentos cuantitativos, simetría de cuadrantes y aceleración espacio-temporal en RM
Basado en Moratal-Pérez et al., “Surcando el espacio-k para mejorar la imagen por RM”, Radiología 2004;46(3):133-50

## Slide 2
PARTE 1
¿Qué es el Espacio-K?
La matriz de datos crudos que precede a la reconstrucción de toda imagen de RM

## Slide 3
Definición y Estructura del Espacio-K
kx(t) = γ·Gx·t ky(t) = γ·Gy·t (γ: razón giromagnética)
Una malla de frecuencias espaciales
El espacio-k está formado por las coordenadas kx y ky, denominadas frecuencia espacial y expresadas en ciclos/cm, con una intensidad de señal representada como nivel de gris.
Una relación de uno-a-todos
Cada punto del espacio-k contiene información de todos y cada uno de los píxeles de la imagen, y viceversa; ambos dominios están relacionados mediante la Transformada de Fourier bidimensional (TF 2D).
El espaciado ∆kx refleja el ancho de banda del receptor
La separación entre puntos en kx es tal que dos líneas en la periferia del FOV describen la frecuencia máxima detectable, conocida como frecuencia de Nyquist, igual al ancho de banda del receptor (en kHz).

## Slide 4
Centro vs. Periferia
Centro
Periferia
Centro del espacio-k
Bajas frecuencias espaciales: corresponden a la forma general y al contraste de la imagen.
Periferia del espacio-k
Altas frecuencias espaciales: representan los detalles más finos y el borde de los objetos.
La distribución de altas o bajas frecuencias depende del contenido de la imagen y de su número de pequeños objetos y detalles.

## Slide 5
Los Cuatro Determinantes de la Calidad de Imagen
NO ES POSIBLE MAXIMIZAR LOS CUATRO A LA VEZ: LA CALIDAD DE IMAGEN ES SIEMPRE UN COMPROMISO
Contraste
Determinado por las codificaciones de fase centrales del espacio-k y por los parámetros de la secuencia (TR, TE, ángulo de flip).
Resolución espacial
Determinada por la frecuencia espacial máxima cubierta, kmáx; a mayor tamaño de matriz, mayor resolución.
RSR (relación señal-ruido)
Proporcional al volumen del vóxel y a la raíz cuadrada del tiempo de adquisición.
Ausencia de artefactos
Depende de cómo se muestrea el espacio-k: truncamiento, solapamiento, movimiento y simetría de los datos.

## Slide 6
Caso de Estudio: la Adquisición Real del Artículo
LOS EJEMPLOS DEL ARTÍCULO ORIGINAL SE CALCULARON SOBRE ESTA ADQUISICIÓN CARDÍACA
Secuencia: balanced FFE (bFFE)
256 codificaciones de fase
TR = 3,5 ms · TE = 1,7 ms
Flip angle = 60°
FOV = 350 mm
12 fases cardíacas · bobina de array de 5 elementos
Equipo Philips Gyroscan Intera. Los datos brutos se procesaron en MATLAB 6.5 para simular filtrado, ruido y selección de codificaciones de fase sobre este mismo espacio-k.

## Slide 7
PARTE 2
El Compromiso Cuantitativo: Vóxel, FOV y Matriz
Tiempo de adquisición, resolución espacial y RSR están matemáticamente ligados a un mismo parámetro: el tamaño de la matriz de datos

## Slide 8
Tamaño de Píxel y Vóxel
tamaño del píxel = FOVx · FOVy / (kx_máx · ky_máx) tamaño del vóxel = espesor de corte × tamaño del píxel
La intensidad de un píxel refleja su contenido
La intensidad de un píxel es proporcional al número de núcleos excitados en su vóxel correspondiente; por tanto, la RSR es proporcional al volumen del vóxel.
Matrices más grandes, píxeles más pequeños
Cuanto mayor es la frecuencia espacial máxima cubierta por el espacio-k, menor es el tamaño de píxel resultante y mayor la resolución espacial.
Más resolución siempre cuesta tiempo
Adquirir más datos del espacio-k para aumentar la resolución implica necesariamente un mayor tiempo de adquisición.

## Slide 9
Tres Palancas, Un Compromiso
CON LOS VALORES REALES REPORTADOS EN EL ARTÍCULO (MATRIZ 256×256 COMO REFERENCIA)
Espesor de corte: 3 mm → 10 mm
RSR 100% → 333% (mejora lineal). A cambio, disminuye la resolución espacial y aumentan el efecto de volumen parcial y los artefactos de susceptibilidad.
FOV: 250 mm → 350 mm
RSR 100% → 196% (proporcional al FOV²) y se reduce el solapamiento. A cambio, aumenta el tamaño de píxel y cae la resolución espacial.
Matriz: 256² → 512²
Resolución espacial × 2, pero RSR 100% → 25% y tiempo de adquisición 2 min → 4 min. La RSR cae con el inverso del cuadrado de la matriz.

## Slide 10
La Relación FOV–Δk y el Criterio de Nyquist
FOV = 1 / Δk Δk ≤ 1 / FOV (condición de no-solapamiento)
El espaciado gobierna el campo de visión
La separación Δk entre codificaciones de fase sucesivas determina el FOV: a menor espaciado, mayor campo de visión.
El área cubierta gobierna la resolución
Mantener intacta el área barrida por el espacio-k (de −kmáx a +kmáx) conserva la resolución espacial, aunque cambie el número de líneas adquiridas.
Muestrear más ancho que 1/FOV produce solapamiento
El muestreo discreto del espacio-k introduce una replicación en el dominio de la imagen; si Δk supera 1/FOV se incumple Nyquist y el objeto se repliega sobre sí mismo (aliasing).

## Slide 11
PARTE 3
Aceleración por Lectura Parcial del Espacio-K
Reducir las líneas adquiridas ahorra tiempo — la pregunta es cuáles se omiten y qué efecto tiene cada elección

## Slide 12
Adquisición Reducida vs. FOV Rectangular
Adquisición reducida
Otros nombres: scan percentage, rectangular matrix imaging.
Mantiene el espaciado Δk: adquiere solo las líneas centrales del espacio-k.
Reduce la resolución espacial: se pierde kmáx; el FOV no cambia (relleno con ceros).
Umbral práctico: por debajo del 70-80% aparecen anillos de Gibbs notables.
FOV rectangular
Otros nombres: half FOV imaging · Philips: RFOV · GE: Rectangular FOV · Siemens: Rec FOV.
Mantiene el área del espacio-k: aumenta el espaciado Δk entre líneas de fase.
Conserva la resolución espacial: se mantiene kmáx; el FOV se reduce en la dirección de fase.
Riesgo: si el sujeto excede el nuevo FOV reducido, aparece solapamiento.

## Slide 13
Simetría del Espacio-K: Cuadrantes Conjugados
c + id
a + ib
a − ib
c − id
S(−kx,−ky) = S*(kx,ky)
Simetría conjugada: los cuadrantes diagonalmente opuestos son complejos conjugados entre sí — el inferior izquierdo con el superior derecho, y el inferior derecho con el superior izquierdo.
Redundancia del 50%: conocida la mitad del espacio-k, la otra mitad puede predecirse por conjugación — la base matemática de semi-Fourier y del eco parcial.
Siempre se incluye el centro: es necesario adquirir la zona central para poder aplicar una corrección de fase antes de completar el resto por simetría.

## Slide 14
Semi-Fourier y Eco Parcial
Semi-Fourier (half scan)
Otros nombres: half-NEX, half scan · Philips: Half Scan (HS) · GE: 1/2 NEX · Siemens: Half Fourier.
Aplica la simetría: en la dirección de codificación de fase; se adquiere poco más de la mitad de las líneas.
Conserva: la máxima frecuencia espacial → misma resolución espacial.
Cuesta: RSR (el ruido también se copia), mayor sensibilidad a movimiento e inhomogeneidad de campo.
Eco parcial
Otros nombres: partial echo · GE: Fractional Echo · Siemens: Assymetric Echo.
Aplica la simetría: en la dirección de lectura, abortando el eco «a mitad de camino».
Ventaja principal: reduce el TE, lo que ayuda a reducir ciertos artefactos.
Cuesta: una RSR menor, con el mismo mecanismo que el semi-Fourier.

## Slide 15
Perfiles de Llenado: Controlando el TE Efectivo
Lineal / lineal invertido
Adquisición secuencial de un extremo del espacio-k al otro (o a la inversa); el TE efectivo se alcanza a mitad de la adquisición, cuando se cruza k=0.
Segmentado (multishot)
Codificaciones de fase intercaladas en varios segmentos por excitación, acercando las líneas centrales a la excitación y acortando el TE efectivo.
Central o bajo-alto (low-high)
Adquiere primero las líneas centrales (bajas frecuencias) y después las periféricas (altas), minimizando al máximo el TE efectivo.
Perfil cíclico: por qué se evita
Adquirir siempre en el mismo sentido (…, +127, +128, −127, …) provoca un salto brusco de fase en k=0, ya que los perfiles centrales quedan separados en el tiempo — de ahí que apenas se use en la práctica.

## Slide 16
Trayectorias No Convencionales: Espiral y Radial
Espiral
Gradientes senoidales en lectura y codificación de fase con muestreo continuo, comenzando en el centro del espacio-k. TE muy corto y baja sensibilidad al movimiento; exige interpolar los datos a una malla rectangular antes de la TF. Los artefactos de movimiento aparecen con forma circular, no lineal.
Radial
Cada repetición adquiere una línea que atraviesa el centro del espacio-k. El centro queda muestreado de forma muy densa (mejor RSR); la periferia queda submuestreada (menor resolución). Rotando la línea radial por corte se obtiene la variante helicoidal para imagen dinámica.

## Slide 17
PARTE 4
Más Allá del Artículo: Aceleración Espacio-Temporal
El propio artículo referencia estas familias de técnicas sin desarrollarlas en detalle — aquí se completan

## Slide 18
Imagen en Paralelo: SMASH y SENSE
Correlación en el espacio-k, no en el tiempo
A diferencia de las técnicas anteriores, la imagen en paralelo no explota la simetría del espacio-k sino la información espacial adicional que aportan varias bobinas receptoras simultáneas.
SMASH — Sodickson y Manning, 1997
Combina las señales de un array de bobinas para generar armónicos espaciales adicionales, sustituyendo codificaciones de fase que de otro modo habría que adquirir.
SENSE — Pruessmann et al., 1999
Adquiere un espacio-k submuestreado con múltiples bobinas y usa los mapas de sensibilidad de cada una para «desplegar» el solapamiento resultante, imagen a imagen, en el dominio espacial.

## Slide 19
Correlación Temporal: Keyhole, View-Sharing y k-t BLAST/SENSE
Keyhole
Adquiere el espacio-k completo una vez y, después, solo actualiza periódicamente sus líneas centrales — asumiendo que el contraste cambia más rápido que el detalle fino de la imagen.
View-sharing (BRISK, MR fluoroscopy, CURE)
Comparte líneas del espacio-k entre fases temporales adyacentes, completando cada imagen dinámica con datos vecinos en el tiempo a costa de cierto emborronamiento temporal.
k-t BLAST / k-t SENSE y TSENSE
Explotan simultáneamente la correlación espacial (espacio-k) y temporal, filtrando a lo largo del proceso — con la ventaja de no amplificar el ruido en la imagen final reconstruida.

## Slide 20
Tabla Resumen: Proporcionalidades Clave del Espacio-K
RSR ∝ vóxel × √(tiempo de adquisición)
RSR ∝ (tamaño de matriz)^-1.5
RSR ∝ FOV^2
RSR ∝ espesor de corte
RSR ∝ √NSA
T. adquisición = Nº cod. de fase × TR × NSA

## Slide 21
La calidad de una imagen de RM no es un accidente: es la huella matemática de cómo se llenó su espacio-k
Contraste, resolución, RSR y artefactos — cuatro caras de una misma matriz de frecuencias espaciales