## Slide 1
Surcando el Espacio-K
Cómo el espacio-k gobierna el contraste, la resolución espacial y el tiempo de adquisición en Resonancia Magnética
Basado en Moratal-Pérez et al., “Surcando el espacio-k para mejorar la imagen por RM”, Radiología 2004;46(3):133-50

## Slide 2
PARTE 1
¿Qué es el Espacio-K?
La matriz de datos crudos que precede a la reconstrucción de toda imagen de RM

## Slide 3
Definición y Estructura del Espacio-K
Una malla de frecuencias espaciales
El espacio-k está formado por las coordenadas kx y ky, denominadas frecuencia espacial y expresadas en ciclos/cm, con una intensidad de señal representada como nivel de gris.
Una relación de uno-a-todos
Cada punto del espacio-k contiene información de todos y cada uno de los píxeles de la imagen, y viceversa; ambos dominios están relacionados mediante la Transformada de Fourier bidimensional (TF 2D).
Se rellena línea a línea
En la adquisición convencional, cada pulso de excitación aplica el gradiente de codificación de fase y, después, el de frecuencia, rellenando así una línea horizontal del espacio-k por repetición.

## Slide 4
Centro vs. Periferia
Centro
Periferia
Centro del espacio-k
Bajas frecuencias espaciales: corresponden a la forma general y al contraste de la imagen.
Periferia del espacio-k
Altas frecuencias espaciales: representan los detalles más finos y el borde de los objetos.
La distribución de altas o bajas frecuencias depende del contenido de la imagen y de su número de pequeños objetos y detalles.

## Slide 5
Los Cuatro Determinantes de la Calidad de Imagen
NO ES POSIBLE MAXIMIZAR LOS CUATRO A LA VEZ: LA CALIDAD DE IMAGEN ES SIEMPRE UN COMPROMISO
Contraste
Determinado por las codificaciones de fase centrales del espacio-k y por los parámetros de la secuencia (TR, TE, ángulo de flip).
Resolución espacial
Determinada por la frecuencia espacial máxima cubierta, kmáx; a mayor tamaño de matriz, mayor resolución.
RSR (relación señal-ruido)
Proporcional al volumen del vóxel y a la raíz cuadrada del tiempo de adquisición.
Ausencia de artefactos
Depende de cómo se muestrea el espacio-k: truncamiento, solapamiento, movimiento y simetría de los datos.

## Slide 6
PARTE 2
El Compromiso Cuantitativo: Vóxel, FOV y Matriz
Tiempo de adquisición, resolución espacial y RSR están matemáticamente ligados a un mismo parámetro: el tamaño de la matriz de datos

## Slide 7
Tamaño de Píxel y Vóxel
tamaño del píxel = FOV / tamaño de la matriz tamaño del vóxel = espesor de corte × tamaño del píxel
La intensidad de un píxel refleja su contenido
La intensidad de un píxel es proporcional al número de núcleos excitados en su vóxel correspondiente; por tanto, la RSR es proporcional al volumen del vóxel.
Matrices más grandes, píxeles más pequeños
Cuanto mayor es la frecuencia espacial máxima cubierta por el espacio-k, menor es el tamaño de píxel resultante y mayor la resolución espacial.
Más resolución siempre cuesta tiempo
Adquirir más datos del espacio-k para aumentar la resolución implica necesariamente un mayor tiempo de adquisición.

## Slide 8
Tres Palancas, Un Compromiso
EL EFECTO DE CADA PARÁMETRO DE ADQUISICIÓN SOBRE LA IMAGEN FINAL
Espesor de corte ↑
Mejora la RSR de forma lineal y reduce el número de cortes necesarios — pero disminuye la resolución espacial y aumenta el efecto de volumen parcial y los artefactos de susceptibilidad.
FOV ↑
Mejora la RSR (proporcional al FOV²) y reduce el solapamiento — pero aumenta el tamaño de píxel y reduce la resolución espacial.
Tamaño de matriz ↑
Mejora la resolución espacial y reduce los artefactos de truncamiento y susceptibilidad — pero la RSR cae con el inverso del cuadrado de la matriz y aumenta el tiempo de adquisición.

## Slide 9
La Relación FOV–Δk y el Aliasing
FOV = 1 / Δk
El espaciado gobierna el campo de visión
La separación Δk entre codificaciones de fase sucesivas determina el FOV: a menor espaciado, mayor campo de visión.
El área cubierta gobierna la resolución
Mantener intacta el área barrida por el espacio-k (de −kmáx a +kmáx) conserva la resolución espacial, aunque cambie el número de líneas adquiridas.
Muestrear más ancho que 1/FOV produce solapamiento
Si el muestreo discreto del espacio-k incumple el criterio de Nyquist (paso mayor que 1/FOV), la imagen se repliega sobre sí misma: el aliasing.

## Slide 10
PARTE 3
Aceleración por Lectura Parcial y Trayectorias
Reducir las líneas adquiridas ahorra tiempo — la pregunta es cuáles se omiten y qué efecto tiene cada elección

## Slide 11
Adquisición Reducida vs. FOV Rectangular
Adquisición reducida (scan percentage)
Mantiene el espaciado Δk: adquiere solo las líneas centrales del espacio-k.
Reduce la resolución espacial: se pierde la frecuencia máxima kmáx; el FOV no cambia porque las líneas omitidas se rellenan con ceros.
Artefactos: por debajo del 70-80% de adquisición aparecen anillos de Gibbs por el relleno con ceros.
FOV rectangular (half FOV imaging)
Mantiene el área del espacio-k: aumenta el espaciado Δk entre líneas de codificación de fase.
Conserva la resolución espacial: se mantiene kmáx; el FOV se reduce en la dirección de codificación de fase.
Riesgo: si el sujeto excede el nuevo FOV reducido, aparece solapamiento (aliasing).

## Slide 12
Simetría del Espacio-K: Semi-Fourier y Eco Parcial
Simetría conjugada
Los datos en frecuencias espaciales positivas y negativas no son independientes: conociendo la mitad del espacio-k se puede predecir la otra mitad.
Semi-Fourier (half scan)
Adquiere poco más de la mitad de las codificaciones de fase y copia el resto por simetría; conserva la resolución espacial pero reduce la RSR y aumenta la sensibilidad al movimiento.
Eco parcial
Aplica la misma simetría en la dirección de lectura, abortando la adquisición del eco a mitad de camino; acorta el TE a costa de la RSR.

## Slide 13
Perfiles de Llenado: Controlando el TE Efectivo
Lineal
Las codificaciones de fase se adquieren de forma secuencial, desde el extremo más negativo hasta el más positivo del espacio-k; el TE efectivo ocurre a mitad de la adquisición.
Lineal invertido
Igual que el perfil lineal, pero en sentido contrario: primero el extremo positivo y después el negativo.
Segmentado (multishot)
Adquiere codificaciones de fase intercaladas en varios segmentos por excitación, lo que permite acortar el TE efectivo.
Central o bajo-alto
Adquiere primero las líneas centrales (bajas frecuencias) y después las periféricas (altas frecuencias), minimizando al máximo el TE efectivo.

## Slide 14
Trayectorias No Convencionales: Espiral y Radial
Espiral
Aplica gradientes senoidales en lectura y codificación de fase con muestreo continuo, comenzando en el centro del espacio-k. Permite un TE muy corto y baja sensibilidad al movimiento, pero exige interpolar los datos a una malla rectangular antes de la Transformada de Fourier.
Radial
Cada repetición adquiere una línea que atraviesa el centro del espacio-k, como los radios de una rueda. El centro queda muestreado de forma muy densa (mejor RSR), pero la periferia queda submuestreada (menor resolución), y exige una reconstrucción por proyección más costosa.

## Slide 15
Tabla Resumen: Proporcionalidades Clave del Espacio-K
RSR ∝ vóxel × √(tiempo de adquisición)
RSR ∝ (tamaño de matriz)^-1.5
RSR ∝ FOV^2
RSR ∝ espesor de corte
RSR ∝ √NSA
T. adquisición = Nº cod. de fase × TR × NSA

## Slide 16
La calidad de una imagen de RM no es un accidente: es la huella matemática de cómo se llenó su espacio-k
Contraste, resolución, RSR y artefactos — cuatro caras de una misma matriz de frecuencias espaciales